SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej siwz)

- Informacje o Zamawiającym

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, 
ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków, zwany w dalszej części „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert na: „Dostawę cyfrowego aparatu RTG do tomografii stożkowej CBCT z pantomografią i cefalometrią umożliwiającego wykonywanie zdjęć 2D i 3D wraz z wyposażeniem i montażem oraz demontażem istniejącego aparatu”

- Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie publiczne udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) zwaną dalej ustawą.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego (wyprodukowanego  nie wcześniej niż w 2017 r.) cyfrowego aparatu RTG do tomografii stożkowej CBCT z pantomografią i cefalometrią umożliwiającego wykonywanie zdjęć 2D i 3D w ilości 1 szt. wraz z dodatkowym wyposażeniem tj.:

  - fantom lub zestaw fantomów do wykonywania testów podstawowych – okresowych aparatu - 1 szt.,

  - fartuchy  ochronne - 2 szt:

    - dla dzieci – rozmiar S/W – 04, równoważnik (mm Pb) przód 0,35 ; tył – brak, - 1 szt.

    - dla dorosłej osoby – rozmiar L/K – 01, równoważnik (mm Pb), przód 0,35 ; tył – brak – 1 szt.

  - zapasowe zagryzaki do sterylizacji  - 10  szt.

  - zapasowa podpora typu podpórka pod brodę -  2 szt.

  - zapasowa ruchoma blokada skroniowa  - 2 komplety, przy czym komplet = 1 szt. – prawa strona i 1 szt. – lewa strona.

  - przewód  wyzwalacza – 1 szt.,

  - komputer stacji opisowej – 1 szt.,

  - monitor do stacji opisowej – 1 szt.

- Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest także m.in. do:

  - wykonania prac adaptacyjnych, niezbędnych do przystosowania pomieszczenia do posadowienia aparatu w  działającej Pracowni RTG, w tym do:

    - demontażu istniejącego aparatu RTG,

    - sporządzenia dokumentacji technicznej posadowienia aparatu,

    - montażu i uruchomienia aparatu,

    - wykonania projektu stałych osłon radiologicznych dla zaoferowanego modelu.

Zamawiający przewiduje możliwość wizji lokalnej oraz udostępnienie istniejącej dokumentacji budowlanej.

  - wykonania testów odbiorczych (akceptacyjnych) po zainstalowaniu urządzenia zgodnie z wymogami prawnymi umożliwiających odbiór i wydanie decyzji o dopuszczeniu do pracy Pracowni przez odpowiednie instytucje; wyniki z w/w testów mają być przedstawione w formie raportu z programu testującego,

  - wykonania pomiarów dozymetrycznych w otoczeniu aparatu (przez uprawnioną jednostkę),

  - przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego szkolenia pracowników (potwierdzone protokołem i wystawieniem  imiennych certyfikatów) dla minimum 7 osób w zakresie obsługi aparatu, zainstalowanych systemów i urządzeń,

  - przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego dodatkowego (przypominającego) szkolenia dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego, nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przedmiotu umowy,

  - przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego dodatkowego szkolenia (przeprowadzonego przez lekarza stomatologa) w czasie użytkowania sprzętu, którego przedmiotem będzie interpretacja wykonanych zdjęć, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - udzielenia pełnej gwarancji wraz z serwisem w zakresie:

    - aparatu RTG na okres min. 24 miesięcy od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,

    - komputera stacji opisowej i monitora na okres 36 miesięcy od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,

  - dla aparatu RTG:

    - Zamawiający wymaga bezpłatnego serwisowania aparatu w okresie gwarancji wraz z wymienianiem części zamiennych (dotyczy również lampy), wyłączając części eksploatacyjne ulegające procesowi naturalnego zużycia,

    - wykonanie bezpłatnego przeglądu technicznego w okresie udzielonej gwarancji, jeżeli producent aparatu zastrzegł taką konieczność,

    - wykonania w okresie gwarancji co najmniej raz w roku testów specjalistycznych aparatu i dostarczenie sprawozdań z testów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

    - zapewnienia serwisu gwarancyjnego zakończonego wykonaniem naprawy aparatu RTG lub czynności serwisowych i konserwacyjnych (przyjęcie zgłoszenia i wykonanie czynności) w czasie nie dłuższym niż  72h od momentu zgłoszenia; w przypadku konieczności wykonania naprawy związanej z wymianą części, których dostępność jest ograniczona dla Wykonawcy, czas reakcji serwisowej w ramach serwisu gwarancyjnego nie dłużej niż 10 dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 7:30 do 19:3 (przyjęcie zgłoszenia i wykonanie czynności)

    - zapewnienia obsługi zgłoszeń w ramach serwisu gwarancyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 7:30 do 19:30. Wykonawca niezwłocznie każdorazowo potwierdza Zamawiającemu fakt przyjęcia zgłoszenia.

    - wykonania po każdym serwisie gwarancyjnym (naprawie lub innych czynnościach serwisowych i konserwacyjnych) testów odbiorczych (akceptacyjnych) aparatu wraz z sprawozdaniami z przeprowadzonych testów w formie raportu z programu testującego.

    - przedłożenia po każdym serwisie gwarancyjnym (naprawie lub innych czynnościach serwisowych i konserwacyjnych) protokołu z wykonanych czynności .

  - dla komputera stacji opisowej i monitora:

    - wykonania naprawy w przypadku zgłoszenia usterki nie później  niż w terminie jednego dnia robocze od momentu zgłoszenia

    - bezpłatnego serwisowania w okresie gwarancji komputera stacji opisowej i monitora przez autoryzowanego partnera producenta stacji opisowej na terenie Polski.

Zamawiający zastrzega, że w przypadku uszkodzenia dysku twardego komputera niesprawny podzespół nie podlega zwrotowi.

  - dostarczenia:

    - paszportu technicznego aparatu RTG

    - instrukcji obsługi i użytkowania dla każdego urządzenia w języku polskim w ilości 2 szt.

    - deklaracji zgodności producenta dla aparatu RTG,

    - dla aparatu RTG deklaracji (oświadczenia) zgodności w zakresie ochrony radiologicznej wystawiona przez producenta,

    - dokumentacji technicznej dla każdego urządzenia w języku polskim w ilości 2 szt.,

    - karty gwarancyjnej (dla każdego  urządzenia), wypełnionej czytelnie i bez poprawek z wypisanym w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem danego urządzenia (zgodnym z numerem uwidocznionym na obudowie tego urządzenia),

    - dla aparatu RTG kompletnego zgłoszenia lub powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U.z 2017 r. poz. 211

    - dla aparatu RTG certyfikatu bezpieczeństwa (CE, IEC/EN 60601),

    - oświadczenia o posiadaniu autoryzacji producenta na sprzedaż i serwis gwarancyjny aparatu RTG.,

    - oświadczenia od producenta aparatu RTG, że dostarczany przedmiot zamówienia pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży na terenie UE i jest objęty gwarancją na terenie Polski - usługi serwisowe są świadczone przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego w Polsce, producent posiada certyfikaty ISO 9001,

    - dla komputera stacji opisowej i monitora: certyfikat CE

- Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do siwz.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - specyfikacja techniczna cyfrowego aparatu RTG do tomografii stożkowej CBCT z pantomografią i cefalometrią umożliwiającego wykonywanie zdjęć 2D i 3D wraz z wyposażeniem stanowi załączniki nr 3 do siwz (będący jednocześnie załącznikiem do umowy).

- Kody i nazwy zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

33111500-6 - stomatologiczne aparaty rentgenowskie.

35113420-9 - odzież do ochrony jądrowej i radiologicznej

- Jeśli w opisach przedmiotu zamówienia występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie, jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, parametrów, przeznaczenia itp.

- Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, w przypadkach, w których zapisy SIWZ odnoszą się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- Składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: najpóźniej do 17.12.2017r. Szczegółowy harmonogram dostawy 
i montażu zostanie uzgodniony między stronami po podpisaniu umowy, przy czym zamawiający udostępni na żądanie wykonawcy obiekt przez 24h zarówno w dni robocze jaki i dodatkowo również w soboty i niedziele

- Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia wykonawcy, w tym, 
o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w siwz oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy.

- Warunki udziału w postępowaniu, dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

- Warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

      - Wykonawca jest zobowiązany wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (lub w wykonywaniu – w  przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dostawy, odpowiadających swoim rodzajem dostawie, stanowiącej przedmiot zamówienia. Za dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie, stanowiącej przedmiot zamówienia, uważa się dostawę cyfrowego aparatu RTG do tomografii stożkowej CBCT z pantomografią i cefalometrią umożliwiającego wykonywanie zdjęć 2D i 3D o wartości minimum 178 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy  złotych). Jedna umowa równa się jedna dostawa.

- Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać  na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania  (do stwierdzenia, czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy, informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VII.1) – Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:

- Do oferty wykonawca winien dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do siwz.

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.

- Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie zobowiązania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz.

- W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. 1796 z późn. zm.)

VII.2) – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

- W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.

- Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej, 
na której była zamieszona siwz wraz z załącznikami wraz w informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

VII.3) – Oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 składane na wezwanie Zamawiającego:

      - Zamawiający, wezwie do złożenia następujących dokumentów:

- potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, chyba, że posiada te dokumenty lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne(t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 570).

- potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

  - wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 5 do siwz.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

      - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

      - W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, dokumenty wymienione w ust. 1 pkt. 1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

      - Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt. 1).

VII.4) – Forma składania dokumentów:

- Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

- Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c-10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481.), , osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219). Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Poprzez przekazanie oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, Zamawiający rozumie, tylko i wyłącznie przekazanie skanu dokumentu, który został sporządzony w formie pisemnej.

- Adres Zamawiającego do korespondencji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, Biuro Dyrektora, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków.

- Znak sprawy: DZP-271-583/17

- Adres poczty elektronicznej: emroczek@uks.com.pl

- Nr faksu Zamawiającego: 12/424-54-60

- Strona internetowa Zamawiającego: http://bip.uks.com.pl/

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Ewa Mroczek tel. (12) 424-54-86, Piotr Czowicki tel. (12) 424-54-49.

- Wymagania dotyczące wadium

- Przed upływem terminu składania ofert wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy.

- Wadium w formie pieniężnej winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy:

BGK Oddział w Krakowie 81 1130 1150 0012 1268 5520 0005
z dopiskiem „Dostawę cyfrowego aparatu RTG do tomografii stożkowej CBCT z pantomografią 
i cefalometrią umożliwiającego wykonywanie zdjęć 2D i 3D wraz z wyposażeniem i montażem oraz demontażem istniejącego aparatu”

- Wadium w pozostałych formach winno być wniesione do kasy w siedzibie SP ZOZ Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków. Kasa jest czynna w dni robocze w godzinach 7:30 - 20:00.

- Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu winno gwarantować Zamawiającemu wypłatę wadium w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 1) - 3) ustawy.

- Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium.

- Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach i w trybie art. 46 ustawy

- Termin związania ofertą

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowywania ofert

- Na ofertę składają się następujące dokumenty:

  - Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do siwz.

  - Wypełniony formularz SOPZ - specyfikacji technicznej dla 1 sztuki cyfrowego aparatu RTG do tomografii stożkowej CBCT z pantomografią i cefalometrią umożliwiającego wykonywanie zdjęć 2D i 3D wraz z wyposażeniem – załącznik nr 3 do siwz

- W formularzu oferty oprócz ceny wykonania zamówienia, producenta i modelu zamawianego sprzętu należy podać także okres świadczenia dodatkowego serwisu.

- W formularzu oferty Wykonawca może przedstawić informację, czy zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 570).

- Do oferty należy również załączyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt VII.1 siwz.

- Pozostałe informacje dotyczące przygotowania oferty:

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta (każdy dokument składający się na ofertę) musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.

- Oferta (każdy dokument składający się na ofertę) winna być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

- Jeżeli wykonawca składając ofertę zastrzega sobie prawo do nieudostępnienia innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów i wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Dokumenty opatrzone klauzulą; „Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie z oświadczeniem, o którym mowa powyżej na końcu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

- Forma oferty winna spełniać następujące wymagania:

- wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, należy spiąć lub zszyć, w sposób uniemożliwiający przypadkowe ich rozpięcie,

- poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania wykonawcy,

- wszystkie strony zawierające treść należy kolejno ponumerować,

- ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert. Na opakowaniu należy zamieścić informacje:

Nazwa i adres wykonawcy Nazwa i adres zamawiającego Adres na który należy składać oferty Oferta na: „Dostawę cyfrowego aparatu RTG do tomografii stożkowej CBCT z pantomografią i cefalometrią umożliwiającego wykonywanie zdjęć 2D i 3D wraz z wyposażeniem i montażem oraz demontażem istniejącego aparatu” Nie otwierać przed:…(wpisać datę otwarcia ofert)…..

- W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

XII.1. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać nie później niż do dnia 12.10.2017r. do godz. 11:00

Adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna 
w Krakowie, Biuro Dyrektora, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków.

XII.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

- Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.10.2017 r. o godz. 12:00 w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, Biuro Dyrektora, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków w pok. nr 41

- Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której była zamieszona siwz wraz z załącznikami, informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

- Opis sposobu obliczenia ceny

- Cenę wykonania zamówienia należy obliczyć w oparciu o tabelę zamieszczoną w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz oferty.

- Cena wykonania zamówienia podana w ofercie musi być ceną brutto (razem z podatkiem VAT).

- Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym wszystkie koszty, o których mowa we wzorze umowy oraz Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia 
w tym cła, podatki i inne opłaty. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.

- Cena winna być podana w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Kryteria oceny:

| Lp. | KRYTERIUM: | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia | 60 |
| 2 | Dodatkowy serwis aparatu RTG | 40 |
|  | R a z e m | 100 |

- Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

    - Kryterium 1 - Cena

najniższa cena oferowana wśród wszystkich podlegających ocenie ofert

Najniższa cena brutto =  -------------------------------------------------------------------        x 60%

cena zaoferowana w badanej ofercie

    - Kryterium 2 – Dodatkowy serwis aparatu RTG

W kryterium „dodatkowy serwis aparatu RTG" ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) w następujący sposób:

      - jeśli Wykonawca nie zaoferuje dodatkowego serwisu aparatu RTG ponad 24 – miesięczny okres wymagany przez Zamawiającego – jego oferta otrzyma 0 pkt,

      - jeśli Wykonawca zaoferuje 1 rok dodatkowego serwisu aparatu RTG ponad 24 – miesięczny okres wymagany przez Zamawiającego – jego oferta otrzyma 20 pkt,

      - jeśli Wykonawca zaoferuje 2 lata dodatkowego serwisu aparatu RTG ponad 24 – miesięczny okres wymagany przez Zamawiającego – jego oferta otrzyma 40 pkt.

Jeżeli Wykonawca nie poda w składanej ofercie informacji dotyczącej udzielania dodatkowego serwisu aparatu RTG lub poda tą informację w niewłaściwy sposób, oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) PZP

- Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów. Obliczenia punktacji zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Łączna maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w obu kryteriach wynosi 100.

- Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

- Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, na zasadach i w trybie art. 92 ustawy.

- Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym odpowiednio załącznik nr 4 do siwz.

- Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu następujących dokumentów:

    - pełnomocnictw, chyba że w ofercie znajdują się dokumenty lub pełnomocnictwa upoważaniające osoby lub osobę do podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy lub w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,

    - umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak również o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy niezwłocznie po upływie terminu do wniesienia odwołania lub zakończeniu postępowania odwoławczego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość na wniosek Wykonawcy przesłania jednostronnie podpisanych egzemplarzy umowy drogą korespondencyjną. W przedłożonym wniosku Wykonawca zobowiązuje się również do zwrotu tj. odesłania lub dostarczenia podpisanego egzemplarza umowy do siedziby Zamawiającego.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Istotne dla stron postanowienia treści umowy – wzór umowy

- Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do siwz.

- W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą zagranicznym, umowa i wszelka korespondencja związana z realizacją zamówienia zostanie sporządzona i będzie prowadzona w języku polskim.

- Zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

- Warunki dokonywania zmian w umowie:

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach wymienionych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do siwz.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

- Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

- W przypadkach wskazanych w art. 180 ust. 2 ustawy przysługuje odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy.

- Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

      - Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień do niniejszego postępowania, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

- Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

- Udział podwykonawców w realizacji zamówienia

Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest, o ile są już znane, podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie przedmiotu umowy. Brak przekazania przed podpisaniem umowy będzie jednoznaczny z odmową podpisania umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu umowy

- Wykaz załączników do siwz

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu,

- Załącznik nr 3 – specyfikacja techniczna – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

- Załącznik nr 4 - Umowa dostawy (wzór),

- Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw,

- Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy).

Siwz wraz z załącznikami zatwierdził:

…………………………………………			……………………………………………

…………………………………………

Zatwierdzam ______________________________

(podpis)

Załącznik nr 1 do siwz

## FORMULARZ OFERTY

- Dane Wykonawcy:

a) Nazwa Wykonawcy

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

b) Adres Wykonawcy

..................................................................................................................................................

tel. ......................................................	fax ............................................................

adres poczty elektronicznej: ..........................................................

- Oferta na: „Dostawę cyfrowego aparatu RTG do tomografii stożkowej CBCT z pantomografią 
i cefalometrią umożliwiającego wykonywanie zdjęć 2D i 3D wraz z wyposażeniem i montażem oraz demontażem istniejącego aparatu”

- Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia:

Cena brutto: ......................zł, słownie: ………………………………………

zgodnie z cenami jednostkowymi oferowanego przedmiotu zamówienia:

| SPRZĘT | LICZBA SZTUK | Cena netto | Vat | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cyfrowy aparat RTG do tomografii stożkowej CBCT z pantomografią i cefalometrią umożliwiającego wykonywanie zdjęć 2D i 3D Producent: …………………………………………. Model: ………………………………………….. | 1 |  |  |  |
| Fantom lub zestaw fantomów do wykonywania testów podstawowych – okresowych aparatu Producent: …………………………………………. Model ( jeżeli dotyczy): ………………………………………….. | 1 |  |  |  |
| Fartuch ochronny dla dzieci – rozmiar S/W – 04, równoważnik (mm Pb) przód 0,35 ; tył – brak, - dla dorosłej osoby – rozmiar L/K – 01, równoważnik (mm Pb), przód 0,35 ; tył – brak Producent: …………………………………………. | 1 |  |  |  |
| Fartuch ochronny dla dorosłej osoby – rozmiar L/K – 01, równoważnik (mm Pb), przód 0,35 ; tył – brak Producent: …………………………………………. | 1 |  |  |  |
| Zapasowe zagryzaki do sterylizacji Producent: …………………………………………. | 10 szt |  |  |  |
| Zapasowe podpory typu podpórka pod brodę Producent: …………………………………………. | 2 szt. |  |  |  |
| Zapasowe ruchome blokady skroniowe Producent: …………………………………………. | 2 kpl. ( komplet = 1 szt. – prawa strona i 1 szt. – lewa strona) |  |  |  |
| Przewód wyzwalacza Producent: …………………………………………. | 1 szt. |  |  |  |
| Komputer stacji opisowej Producent: …………………………………………. Model ( jeżeli dotyczy): ………………………………………….. | 1 szt. |  |  |  |
| Monitor do komputera stacji opisowej Producent: …………………………………………. Model ( jeżeli dotyczy): ………………………………………….. | 1 szt. |  |  |  |

- Oświadczam, że** (odpowiednie wybrać i zakreślić):

- nie deklaruję udzielenia dodatkowego serwisu aparatu RTG ponad 24 -miesięczny okres wymagany przez Zamawiającego,

- deklaruję 1 rok udzielenia dodatkowego serwisu aparatu RTG ponad 24 -miesięczny okres wymagany przez Zamawiającego,

- deklaruję 2 lata udzielenia dodatkowego serwisu aparatu RTG ponad 24 -miesięczny okres wymagany przez Zamawiającego.

- Termin wykonania zamówienia i warunki płatności: zgodne z wymaganiami siwz.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że wycena przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna.

…………….….      	          ..........................................................................................................

(miejsce, data	                                 (podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych  do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 2 do siwz

Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa wykonawcy................................................................................................................................. Adres wykonawcy................................................................................................................................... NIP/PESEL ....................................................................... REGON ....................................................................... KRS/CEiDG* ............................................................ (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP,PESEL KRS/CEiDG)

Oświadczam, że nie później niż na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone w pkt. VI siwz. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA (wypełnić jeśli dotyczy): Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, który został określony w pkt. VI ust. 3.1) siwz dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej polegam na zasobach następującego podmiotu: ................................................................................................................................................................ (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) podmiot ten na dzień składania ofert nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZDOLNOŚCI POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA (wypełnić jeśli dotyczy): Oświadczam, że zamierzam powierzyć wykonanie zamówienia następującym podwykonawcom: ................................................................................................................................................................ (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), w następujących elementach zamówienia: ................................................................................................................................................................ (określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: Wskazuję, że dokumenty na potwierdzenie złożonego oświadczenia, że nie podlegam wykluczeniu, znajdują się w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych*: KRS - https://ems.ms.gov.pl – dotyczące Wykonawcy/dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca* CEiDG - https://prod.ceidg.gov.pl – dotyczące Wykonawcy/dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca* *należy wskazać właściwe Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne na dzień składania ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem? Tak/Nie* ............................................... (miejsce, data) .......................................................... (podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Załącznik nr 3 do siwz

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - Specyfikacja techniczna dla 1 sztuki cyfrowego aparatu RTG do tomografii stożkowej CBCT z pantomografią i cefalometrią umożliwiającego wykonywanie zdjęć 2D i 3D wraz z wyposażeniem

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry produktu |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy (nieużywany i nienaprawiany) gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 r. | TAK |  |
|  | Model | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji | Podać |  |
|  | Rok wdrożenia do produkcji | Podać |  |
|  | Cechy aparatu rtg |  |  |
|  | Rozmiar ogniska lampy rtg (wg normy IEC 60336) | max 0,6 mm |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości | 80-150 kHz |  |
|  | Napięcie anody | 55-90 kV |  |
|  | Prąd anody | 2 – 16 mA |  |
|  | Współpraca z siecią energetyczną o parametrach: 230V ± 10% | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć pantomograficznych, cefalometrycznych oraz tomograficznych w technologii wiązki stożkowej o zmiennych polach obrazowania | Tak |  |
|  | Oddzielne, niezależne sensory wykonane w technologii wysokiej rozdzielczości | Tak |  |
|  | Typ sensora CMOS | Tak |  |
|  | System optymalizujący zdjęcie, regulacja kontrastu i uwypuklenia szczegółów na zdjęciach | Tak |  |
|  | Automatyczna regulacja napięcia i prądu w czasie ekspozycji w zależności od budowy pacjenta. Nie dopuszcza się obecności innego systemu kontroli np. wzmocnienia sygnału detektora. | Tak |  |
|  | Czytelna i natychmiastowa prezentacja parametrów ekspozycji na czytelnym wyświetlaczu zintegrowanym z urządzeniem | Tak |  |
|  | Możliwość podglądu obszaru badania CBCT przed skanem | Tak |  |
|  | System pamięci parametrów ostatnich ekspozycji | Tak |  |
|  | System kompensacji cienia kręgosłupa | Tak |  |
|  | Umożliwienie pozycjonowania pacjenta za pomocą 3 linii laserowych lub inny system pozycjonowania | Tak |  |
|  | Cyfrowy aparat rtg powinien umożliwiać dostęp z 3 stron dla pacjentów na wózkach inwalidzkich | Tak |  |
|  | Cyfrowy aparat rtg musi posiadać trzy rodzaje automatycznie zaprogramowanych parametrów (dla minimum trzech wielkości pacjentów) | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania badań w trybie endodontycznym wysokiej rozdzielczości z automatyczną aktywacją systemu redukcji artefaktów | Tak |  |
|  | Automatyczny dobór dawki promieniowania | Tak |  |
|  | Funkcja redukcji artefaktów przy badaniu pacjentów z metalowymi elementami np. aparaty ortodontyczne, implanty | Tak |  |
|  | Automatyczne dopasowanie ruchu głowicy do anatomii pacjenta | Tak |  |
|  | System pozycjonowania pacjenta z podporą brody i uchwytem czołowym lub skroniowym gwarantujący dokładność i powtarzalność badań | Tak |  |
|  | Możliwość obsługi aparatu i wyboru parametrów badania za pomocą panela dotykowego zintegrowanego z urządzeniem | Tak |  |
|  | Pantomografia |  |  |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć pantomograficznych standardowych | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć pantomograficznych pediatrycznych | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć przednio-tylnych i bocznych stawów skroniowo-żuchwowych w zwarciu i rozwarciu | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć w projekcji zatok szczękowych | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania segmentów pantomogramu | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania pantomografii fragmentu łuku zębowego oraz poszerzonego łuku przy nietypowych pacjentach | Tak |  |
|  | Czas ekspozycji dla zdjęcia pantomograficznego | max 16 sekund |  |
|  | Cefalometria |  |  |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć odległościowych twarzoczaszki w projekcjach: przednio-tylna, tylno-przednia, boczna, submento-vertex, dłoń | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć odległościowych twarzoczaszki w różnych formatach | Tak |  |
|  | Zamawiający wymaga możliwości instalacji ramienia cefalometrycznego z prawej strony urządzenia. | Tak |  |
|  | Cefalostat skanujący dający maksymalne uwidocznienie struktur anatomicznych z matrycą o wysokiej rozdzielczości | Tak |  |
|  | CBCT |  |  |
|  | Możliwość doboru wielkości pola obrazowania badania tomograficznego | Tak |  |
|  | Co najmniej 5 różnych pól obrazowania (wys/szer): od 5x5 cm do min. 11x14 cm | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania badania poglądowego 3D w ciągu kilku sekund przy użyciu bardzo niskiej dawki | Tak |  |
|  | Oprogramowanie 3D powinno posiadać możliwość nagrywania badań 3D wraz z przeglądarką w formie jednego pliku | Tak |  |
|  | Oprogramowanie 3D posiadające szereg narzędzi (np. analiza stawów SŻ, przekroje, implanty, przycinanie skanów, , nakładanie skanów na siebie, szablony chirurgiczne, tworzenie wirtualnych modeli ortodontycznych, tryb ENDO,) | Tak |  |
|  | Oprogramowanie |  |  |
|  | Możliwość pracy w sieci – dystrybucja na wiele stanowisk (minimum 8 stanowisk) Baza danych wraz z badaniami umieszczona w lokalizacji sieciowej i dostępna nawet gdy sam aparat wraz ze stacją opisową jest wyłączony. | Tak |  |
|  | Darmowy upgrade w okresie gwarancyjnym | Tak |  |
|  | Oprogramowanie sterujące cyfrowym aparatem rtg musi umożliwiać eksport zdjęć w formacie JPG wg zdefiniowanych parametrów (np. jasność, kontrast zdjęcia, katalog eksportu itp.). Ustawienia musza być wspólne dla wszystkich użytkowników urządzenia pracujących w aplikacji | Tak |  |
|  | Oprogramowanie 2D cyfrowego aparatu rtg winno: a) posiadać standard wymiany i interpretacji danych medycznych związanych z diagnostyką obrazową DICOM zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, b) umożliwić zapis i eksport danych (wykonanych zdjęć) w formacie jpg. c) w pełni współpracować z posiadanym przez zamawiającego systemem obsługi świadczeń medycznych KS-Somed: wywołanie programu ma nastąpić bezpośrednio z karty pacjenta w systemie Somed, podczas wywołania dane pacjenta muszą zostać przekazane do oprogramowania aparatu, jeśli pacjent jest już w bazie programu nastąpić ma otwarcie okna wykonania zdjęcia dla tego pacjenta, jeśli natomiast jest to nowy pacjent program musi utworzyć jego kartotekę i umożliwić wykonanie zdjęcia (wymagane dane podczas wymiany to minimum imię nazwisko i PESEL pacjenta, a w przypadku braku PESEL inny, unikalny numer identyfikacyjny, po wykonaniu badania i zapisaniu go w bazie danych programu ma nastąpić eksport zdjęcia w formacie JPG do karty pacjenta w systemie Somed; do zdjęcia dołączone mają być parametry badania oraz dane pacjenta i data wykonania badania, po zakończonym eksporcie oprogramowanie aparatu powinno rozłączyć się z Somedem i pozostawać w gotowości do dalszej pracy, opisany proces musi być w jak największym stopniu zautomatyzowany, integracja oprogramowania z systemem Somed musi być dokonana najpóźniej w dniu oddania aparatu do użytkowania. d) być w polskiej wersji językowej. | Tak |  |
|  | Cyfrowy aparat pantomograficzny musi posiadać oprogramowanie umożliwiające wydawanie wyników w formie cyfrowej na płycie CD-ROM, z możliwością wyświetlania obrazów na dowolnym komputerze bez instalowania specjalnego oprogramowania (powinno posiadać możliwość nagrywania badań wraz z przeglądarką w formie jednego pliku) | Tak |  |
|  | Oprogramowanie sterujące aparatem rtg musi mieć możliwość wydrukowania zdjęcia rtg na posiadanej przez Zamawiającego drukarce FUJIFILM DRY PIX PRIMA, pracującej w systemie DICOM, jeżeli integracja wymaga interwencji serwisu firmy Fuji Film wszelkie koszty tej operacji ponosi dostawca aparatu. Integracja musi być wykonana najpóźniej w dniu oddania aparatu do użytkowania. | Tak |  |
|  | Stacja sterująca aparatem musi umożliwiać pracę w domenie. Komputer musi być chroniony programem antywirusowym, a także umożliwiać pracę przy włączonej zaporze. Jeśli wymagane są jakieś reguły należy je skonfigurować podczas instalacji aparatu. | Tak |  |
|  | Wymagane dokumenty dla aparatu RTG |  |  |
|  | Paszport techniczny urządzenia | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania dla każdego urządzenia w języku polskim w ilości 2 szt. | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności producenta | Tak |  |
|  | Deklaracja (oświadczenie) zgodności w zakresie ochrony radiologicznej wystawiona przez producenta. | Tak |  |
|  | Dokumentacja techniczna dla każdego urządzenia w języku polskim w ilości 2 szt. | Tak |  |
|  | Karta gwarancyjna (dla każdego urządzenia), wypełniona czytelnie i bez poprawek z wypisanym w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem danego urządzenia (zgodnym z numerem uwidocznionym na obudowie tego urządzenia ) | Tak |  |
|  | Kompletne zgłoszenie lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 876, z późn. zm.) | Tak |  |
|  | Certyfikaty bezpieczeństwa (CE, IEC/EN 60601) | Tak |  |
|  | Oświadczenie o posiadaniu autoryzacji producenta na sprzedaż i serwis gwarancyjny aparatu RTG. | Tak |  |
|  | Oświadczenie od producenta, że dostarczany przedmiot zamówienia pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży na terenie UE i jest objęty gwarancją na terenie Polski - usługi serwisowe są świadczone przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego w Polsce, producent posiada certyfikaty ISO 9001 | Tak |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie aparatu |  |  |
|  | Fantom lub zestaw fantomów do wykonywania testów podstawowych – okresowych aparatu | Tak |  |
|  | Fartuch ochronny: dla dzieci – 1 szt, rozmiar S/W – 04, równoważnik (mm Pb) przód 0,35 ; tył – brak dla dorosłej osoby – 1 szt, rozmiar L/K – 01, równoważnik (mm Pb), przód 0,35 ; tył - brak | Tak |  |
|  | Zapasowe: zagryzaki do sterylizacji w ilości 10 szt. podpory typu podpórka pod brodę w ilości 2 szt. ruchome blokady skroniowe w ilości 2 komplety, przy czym komplet = 1 szt. – prawa strona i 1 szt. – lewa strona. | Tak |  |
|  | Przewód wyzwalacza | Tak |  |
|  | Wymagania dodatkowe |  |  |
|  | Prace adaptacyjne, niezbędne do przystosowania pomieszczenia do posadowienia aparatu w działającej Pracowni RTG – demontaż istniejącego aparatu RTG dokumentacja techniczna posadowienia aparatu, montaż i uruchomienie aparatu, wykonanie projektu stałych osłon radiologicznych dla zaoferowanego modelu. Zamawiający przewiduje możliwość wizji lokalnej oraz udostępnienie istniejącej dokumentacji budowlanej | Tak |  |
|  | Wykonanie testów odbiorczych (akceptacyjnych) po zainstalowaniu urządzenia zgodnie z wymogami prawnymi umożliwiające odbiór i wydanie decyzji o dopuszczeniu do pracy Pracowni przez odpowiednie instytucje. Wyniki z w/w testów mają być przedstawione w formie raportu z programu testującego. | Tak |  |
|  | Wykonanie pomiarów dozymetrycznych w otoczeniu aparatu (przez uprawnioną jednostkę) | Tak |  |
|  | Przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego szkolenia pracowników (potwierdzone protokołem i wystawieniem imiennych certyfikatów) dla minimum 7 osób w zakresie obsługi aparatu, zainstalowanych systemów i urządzeń | Tak |  |
|  | Przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego dodatkowego (przypominającego) szkolenia dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego, nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przedmiotu umowy | Tak |  |
|  | Przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego dodatkowego szkolenia (przeprowadzonego przez lekarza stomatologa) w czasie użytkowania sprzętu, którego przedmiotem będzie interpretacja wykonanych zdjęć, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Gwarancja i serwis aparatu RTG |  |  |
|  | Gwarancja obejmująca cały sprzęt minimum 24 miesiąc bez limitu ekspozycji, liczona od momentu podpisania protokołu odbioru urządzenia | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji bezpłatny serwis aparatu wraz z wymienianiem części zamiennych (dotyczy również lampy), wyłączając części eksploatacyjne ulegające procesowi naturalnego zużycia, | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji, wykonanie bezpłatnego przeglądu technicznego jeżeli producent aparatu zastrzegł taką konieczność, | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji wykonanie co najmniej raz w roku testów specjalistycznych aparatu i dostarczenie sprawozdań z testów zgodnie z obowiązującymi przepisami, | Tak |  |
|  | Serwis gwarancyjny zakończony wykonaniem naprawy aparatu RTG lub czynności serwisowych i konserwacyjnych (przyjęcie zgłoszenia i wykonanie czynności) w czasie nie dłuższym niż 72h od momentu zgłoszenia; w przypadku konieczności wykonania naprawy związanej z wymianą części, których dostępność jest ograniczona dla Wykonawcy, czas reakcji serwisowej w ramach serwisu gwarancyjnego nie dłużej niż 10 dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 7:30 do 19:30 (przyjęcie zgłoszenia i wykonanie czynności) | Tak |  |
|  | Zapewnienie obsługi zgłoszeń w ramach serwisu gwarancyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 7:30 do 19:30 .Wykonawca niezwłocznie każdorazowo potwierdza Zamawiającemu fakt przyjęcia zgłoszenia. | Tak |  |
|  | Wykonanie po każdym serwisie gwarancyjnym (naprawie lub innych czynnościach serwisowych i konserwacyjnych) testów odbiorczych (akceptacyjnych) aparatu wraz z sprawozdaniami z przeprowadzonych testów w formie raportu z programu testującego. | Tak |  |
|  | Przedłożenie po każdym serwisie gwarancyjnym (naprawie lub innych czynnościach serwisowych i konserwacyjnych) protokołu z wykonanych czynności. | Tak |  |
|  | KOMPUTER STACJI OPISOWEJ |  |  |
|  | Procesor | Intel Xeon E3-1240V5 lub inny co najmniej równoważny. W przypadku zastosowania procesora równoważnego wynik testu PassMark musi wynosić minimum 10340 punktów i procesor ma być wyposażony w 4 rdzenie / 8 wątków, maksymalne TDP 80W, obsługa wirtualizacji |  |
|  | Pamięć | minimum 16 GB DDR4 |  |
|  | Dysk twardy/kontroler | Minimum 1x256GB SSD (system) oraz 1x 1TB sata3 (dane) Komputer musi umożliwiać utworzenie RAID 1, RAID 5 dla redundancji danych |  |
|  | Gniazda rozszerzeń płyty głównej | Minimum 1 slot PCIe x16 3.0 1 slot PCI 1 slot PCIe x1 |  |
|  | Porty wejścia/wyjścia: dostępne z przodu obudowy komputera | − minimum 2 porty USB − gniazdo wyjścia słuchawek − gniazdo wejścia mikrofonu |  |
|  | Porty wejścia/wyjścia: dostępne z tyłu obudowy komputera | − minimum 6 portów USB w tym minimum 2 porty USB 3.0 − komplet gniazd wejścia/wyjścia audio, − minimum 1 port interfejsu sieciowego RJ-45 (o ile do prawidłowej pracy w sieci Zamawiającego oraz z aparatem nie jest wymagana większa ilość) |  |
|  | Komunikacja | Karta sieciowa pracująca z szybkością 100/1000 Mbit/s, dostępna dla połączeń z domeną Zamawiającego. Jeżeli do współpracy z aparatem wymagane jest bezpośrednie połączenie poprzez interfejs sieciowy komputer musi posiadać dodatkową kartę dostępną do połączenia w sieci LAN |  |
|  | Napędy optyczne | 1 napęd umożliwiający zapis w formacie DVD +/-RW |  |
|  | Urządzenia wskazujące | Mysz optyczna USB 2 przyciski plus rolka do przewijania Klawiatura USB z polskim układem klawiszy (qwerty) |  |
|  | Karta grafiki | dedykowana karta graficzna wyposażona w minimum 4 GB pamięci, szyna danych min. 128 bit -aktywne chłodzenie karty graficznej -minimum 4 wyjścia DisplayPort -karta nie może zajmować więcej niż jeden slot |  |
|  | System operacyjny | Windows 10 z możliwością downgrade’u w wersji umożliwiającej pracę domenową (professional). System preinstalowany fabrycznie przez producenta ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami oraz oprogramowaniem dodatkowym. Do systemu operacyjnego musi być załączony oryginalny dokument licencyjny potwierdzający jego oryginalność. Wraz z dostawą należy dostarczyć kopie preinstalowanego systemu operacyjnego oraz dodatkowego oprogramowania na płytach lub oprogramowanie umożliwiające przygotowanie w/w kopii na nośnikach, opracowane przez producenta oferowanego sprzętu, umożliwiające odtworzenie konfiguracji programowej komputera do poziomu fabrycznego |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |
|  | Gwarancja | minimum 36 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania z czasem reakcji na następny dzień roboczy. Serwis musi być świadczony przez autoryzowanego partnera producenta stacji opisowej na terenie Polski. W przypadku uszkodzenia dysku twardego komputera niesprawny podzespół nie podlega zwrotowi. | Tak |  |
|  | MONITOR DO KOMPUTERA STACJI OPISOWEJ |  |  |
|  | Minimalna, robocza przekątna ekranu | Minimum 53 cm |  |
|  | Typ monitora (mono / kolor) | Medyczny - kolorowy |  |
|  | Wielkość matrycy (mega piksele) | Minimum 2MP |  |
|  | Proporcje matrycy | panoramiczna |  |
|  | Jasność | minimum 250 cd/m² |  |
|  | Kontrast | minimum 1000 :1 |  |
|  | Kąt widzialności: poziomo/pionowo: | minimum 170°/170° dla CR 10:1 |  |
|  | Wyświetlane kolory | minimum 16.7 mln |  |
|  | Czas reakcji | maksimum 14ms |  |
|  | Parametry regulowane: -jasność, -kontrast, -temperatura kolorów, | TAK |  |
|  | Wejścia | Przynajmniej D-Sub oraz DisplayPort |  |
|  | Sterowniki i oprogramowanie: oprogramowanie dodatkowe (sterowniki) jeżeli jest konieczne do zapewnienia poprawnej pracy monitora pod preinstalowanym systemem operacyjnym komputera | TAK |  |
|  | Zasilanie | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz DC 12V |  |
|  | Zgodność ze standardem DICOM | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |
|  | Gwarancja | minimum 36 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania z czasem reakcji na następny dzień roboczy. Serwis musi być świadczony przez autoryzowanego partnera producenta stacji opisowej na terenie Polski. | Tak |  |

POUCZENIE:  w tabeli „Wartość oferowana” Wykonawca potwierdza poprzez wpisanie „TAK” , że zaoferowany sprzęt posiada parametr odpowiadający wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wartość wymagana”. W przypadku nie podania przez Wykonawcę informacji o spełnieniu wymagań ( np. pozostawieniu pustego niewypełnionego miejsca) Zamawiający uzna, że zaoferowany sprzęt nie spełnia danego wymogu.

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

…………….….      	          ..........................................................................................................

(miejsce, data	                                 (podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych  do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 4 do siwz

UMOWA (WZÓR) NR ………………….

zawarta w Krakowie w dniu ……………………………. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006328, NIP 6751219110, REGON 357070478, reprezentowaną przez:

Marka Szwarczyńskiego – Dyrektora,

przy kontrasygnacie Małgorzaty Fecicy – Głównego Księgowego,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………,

reprezentowanym/ą przez:

…………………………………………………………………………………………………………………...,

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi dalej „Stronami”.

Niniejsza umowy została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy DZP-271-583/17, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z  2017 r. poz. 1579).

§ 1

Przedmiot umowy

- Na mocy niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się:

- dostarczyć, zamontować i uruchomić fabrycznie nowy cyfrowy aparat RTG do tomografii stożkowej CBCT z pantomografią i cefalometrią umożliwiającego wykonywanie zdjęć 2D i 3D -  1 szt,

- dostarczyć fantom lub zestaw fantomów do wykonywania testów podstawowych – okresowych aparatu - 1 szt.,

- dostarczyć fartuchy ochronne - 2 szt:

- 1 szt. dla dzieci – rozmiar S/W – 04, równoważnik (mm Pb) przód 0,35 ; tył – brak,

- 1 szt. dla dorosłej osoby – rozmiar L/K – 01, równoważnik (mm Pb), przód 0,35 ; tył – brak

- dostarczyć zapasowe zagryzaki do sterylizacji w ilości 10  szt,

- dostarczyć zapasowe podpory typu podpórka pod brodę w ilości 2 szt,

- dostarczyć zapasową ruchomą blokadę skroniową w ilości 2 komplety, przy czym komplet = 1 szt. – prawa strona i 1 szt. – lewa strona,

- dostarczyć przewód wyzwalacza – 1 szt.,

- dostarczyć, zamontować i uruchomić komputer stacji opisowej – 1 szt.,

- dostarczyć, zamontować i uruchomić monitor do stacji opisowej – 1 szt,

zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy DZP-271-583/17, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest również m.in. do:

- wykonania prac adaptacyjnych, niezbędnych do przystosowania pomieszczenia do posadowienia aparatu w  działającej Pracowni RTG, w tym do:

- demontażu istniejącego aparatu RTG,

- sporządzenia dokumentacji technicznej posadowienia aparatu,

- montażu i uruchomienia aparatu,

- wykonania projektu stałych osłon radiologicznych dla zaoferowanego modelu.

- wykonania testów odbiorczych (akceptacyjnych) po zainstalowaniu urządzenia zgodnie z wymogami prawnymi umożliwiających odbiór i wydanie decyzji o dopuszczeniu do pracy Pracowni przez odpowiednie instytucje oraz przedstawienia wyników z w/w testów w formie raportu z programu testującego,

- wykonania pomiarów dozymetrycznych w otoczeniu aparatu (przez uprawnioną jednostkę),

- przeprowadzenia szkoleń dla personelu medycznego Zamawiającego,

- dostarczenia:

- paszportu technicznego aparatu RTG,

- instrukcji obsługi i użytkowania dla każdego urządzenia w języku polskim w ilości 2 szt,

- deklaracji zgodności producenta dla aparatu RTG,

- deklaracji (oświadczenia) zgodności w zakresie ochrony radiologicznej wystawionej przez producenta dla aparatu RTG,

- dokumentacji technicznej dla każdego urządzenia w języku polskim w ilości 2 szt.,

- karty gwarancyjnej (dla każdego  urządzenia), wypełnionej czytelnie i bez poprawek z wypisanym w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem danego urządzenia (zgodnym z numerem uwidocznionym na obudowie tego urządzenia),

- kompletnego zgłoszenia lub powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U.z 2017 r. poz. 211) dla aparatu RTG,

- certyfikatu bezpieczeństwa (CE, IEC/EN 60601) dla aparatu RTG,

- oświadczenia o posiadaniu autoryzacji producenta na sprzedaż i serwis gwarancyjny aparatu RTG.,

- oświadczenia od producenta aparatu RTG, że dostarczany przedmiot zamówienia pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży na terenie UE i jest objęty gwarancją na terenie Polski - usługi serwisowe są świadczone przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego w Polsce, producent posiada certyfikaty ISO 9001,

- certyfikatu CE dla komputera stacji opisowej i monitora,

- udzielenia gwarancji na zasadach przewidzianych niniejszą umową.

- Dostawa, montaż oraz uruchomienie, jak również wykonanie czynności, o których mowa w ust. 2, nastąpi w siedzibie Zamawiającego: ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków.

§ 2

Szczegółowe warunki dostawy

- O dokładnym terminie dostawy, montażu i uruchomieniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo powiadomić Zamawiającego co najmniej na 3-dni przed wykonaniem danej czynności.

- Strony zgodnie postanawiają, iż zamawiający udostępni na żądanie wykonawcy obiekt przez 24h zarówno w dni robocze jaki i dodatkowo również w soboty i niedziele.

- Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia przedmiotu dostawy objętego niniejszą umową na czas jego transportu, załadunku, rozładunku oraz montażu i uruchomienia w siedzibie Zamawiającego. Za szkody powstałe podczas lub w związku z wykonaniem powyższych czynności odpowiedzialność ponowi Wykonawca.

- Montaż i uruchomienie przedmiotu dostawy nastąpi zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, jak również w zgodzie z polskimi normami technicznymi i przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzonych prac montażowych.

- Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco i na własny koszt usuwać lub utylizować zbędne materiały oraz odpady powstałe podczas lub w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia pierwotnego stanu pomieszczeń zajętych na potrzeby prowadzonych prac montażowych.

- Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt oznakować miejsce prowadzenia prac montażowych poprzez zamieszczenie znaków informujących oraz ostrzegających przed ewentualnym niebezpieczeństwem.

- Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zabezpieczyć urządzenia oraz materiały pozostawione w miejscu wykonywania prac montażowych. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za te urządzenia lub materiały.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o każdym zdarzeniu istotnym ze względu na ochronę jego praw oraz umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie niezbędnych czynności zachowawczych lub kontrolnych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom przez cały okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Odpowiedzialność Zamawiającego jest w tym zakresie wyłączona.

- Po dokonaniu odbioru technicznego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenia pracowników:

- (potwierdzone protokołem i wystawieniem  imiennych certyfikatów) dla minimum 7 osób w zakresie obsługi aparatu, zainstalowanych systemów i urządzeń,

- dodatkowe (przypominające) szkolenie dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego, nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przedmiotu umowy,

- dodatkowe szkolenie (przeprowadzone przez lekarza stomatologa) w czasie użytkowania sprzętu, którego przedmiotem będzie interpretacja wykonanych zdjęć, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Szczegółowy harmonogram szkoleń strony uzgodnią nie później niż w dniu podpisania protokołu odbioru technicznego przedmiotu umowy. Za przeprowadzenie szkoleń Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie.

§ 3

Odbiór przedmiotu umowy

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru technicznego przedmiotu umowy.

- Gotowość do dokonania odbioru Wykonawca zgłasza Zamawiającemu niezwłocznie po wykonaniu wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy. Zamawiający lub upoważniony przez niego przedstawiciel zobowiązany jest przystąpić do odbioru nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania stosownego zgłoszenia od Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo odmówić odbioru w razie stwierdzenia istotnych wad przedmiotu umowy. 
W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt usunąć stwierdzone wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Po wykonaniu tych czynności Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru w sposób opisany w ust. 2.

- Z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru technicznego przedmiotu umowy na Zamawiającego przechodzą ciężary i korzyści związane z przedmiotem dostawy oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

§ 4

Termin realizacji umowy

- Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie najpóźniej do 17 grudnia 2017r.

- Szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych elementów wchodzących w skład przedmiotu umowy zostanie uzgodniony między Stronami po zawarciu niniejszej umowy.

§ 5

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji całości przedmiotu niniejszej umowy ustala się na kwotę brutto ………………………… zł (słownie: ……..………………………………………………………….). Wartość podatku od towarów i usług (VAT) wynosi: ………………………...………………… zł (słownie: ………..……………………………...….).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, 
w szczególności podatek VAT, jak również opłaty celne i inne opłaty związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności koszty transportu, załadunku, rozładunku i opakowania przedmiotu umowy, koszty utylizacji opakowań oraz odpadów pozostałych po wykonaniu czynności związanych 
z realizacją przedmiotu umowy, jak również koszty przeprowadzenia szkoleń pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi przedmiotu umowy oraz koszty udzielonej gwarancji, a także koszty dodatkowego serwisu aparatu RTG  – zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury VAT Zamawiającemu.

- Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest sporządzony przez Strony lub ich przedstawicieli protokół odbioru technicznego przedmiotu umowy.

- Terminem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Nieprawidłowo wystawiona faktura VAT nie będzie stanowiła podstawy do zapłaty wynagrodzenia i zostanie zwrócona Wykonawcy. W takim wypadku termin zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia biegnie od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Wykonawca nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelności powstałych w związku 
z realizacją przedmiotu niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 6

Gwarancja jakości

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wszystkie przedmioty objęte dostawą oraz ich montaż na następujące okresy:

- dla aparatu RTG na _______ miesięcy,

- dla komputera stacji opisowej i monitora na okres 36 miesięcy.

- Okresy gwarancji, o których mowa w ust. 1 liczone są od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru technicznego przedmiotu umowy.

- Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowiązany jest do: pełnej obsługi serwisowej wraz 
z wymianą części (w tym lampy), z wyjątkiem części eksploatacyjnych, które ulegają procesowi naturalnego zużycia, usuwania wszelkich wad bądź usterek przedmiotu umowy, które ujawnią się w okresie biegu terminu gwarancji, jak również do regularnego wykonywania na własny koszt czynności serwisowych i konserwacyjnych przedmiotu umowy (serwis gwarancyjny).

- W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest także do:

- wykonania w okresie gwarancji co najmniej raz w roku testów specjalistycznych aparatu RTG i dostarczenie sprawozdań z testów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wykonania w okresie gwarancji  testów odbiorczych (akceptacyjnych) aparatu i dostarczenie sprawozdań z testów w formie raportu z programu testującego po każdej naprawie znaczącego podzespołu aparatu,

- wykonanie bezpłatnego przeglądu technicznego w okresie gwarancji, jeżeli producent aparatu w udzielonej gwarancji zastrzegł taką konieczność.

- Czas reakcji serwisowej w ramach:

- serwisu gwarancyjnego zakończonego wykonaniem naprawy aparatu RTG lub czynności serwisowych i konserwacyjnych (przyjęcie zgłoszenia i wykonanie czynności) nie może trwać dłużej 72h od momentu zgłoszenia; w przypadku konieczności wykonania naprawy związanej z wymianą części, których dostępność jest ograniczona dla Wykonawcy, czas reakcji serwisowej w ramach serwisu gwarancyjnego nie może trwać dłużej niż 10 dni roboczych w rozumieniu § 6 ust.6 (przyjęcie zgłoszenia i wykonanie czynności),

- serwisu gwarancyjnego komputera do stacji opisowej i monitora nie może trwać dłużej niż 24h (przyjęcie zgłoszenia i wykonanie naprawy lub wykonanie czynności serwisowych i konserwacyjnych).

- Wykonawca zapewni obsługę zgłoszeń w ramach serwisu gwarancyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 7:30 do 19:30 oraz zobowiązuje się niezwłocznie każdorazowo potwierdzić Zamawiającemu fakt przyjęcia zgłoszenia.

- Przez zgłoszenie w ramach serwisu gwarancyjnego przez Zamawiającego rozumie się przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę w terminach, o których mowa w tym 6.

- Serwis gwarancyjny komputera stacji opisowej i monitora wykonywany będzie przez autoryzowanego partnera producenta stacji opisowej na terenie Polski. W przypadku uszkodzenia dysku twardego komputera Zamawiający nie jest zobowiązany do zwrotu Wykonawcy niesprawnego podzespołu.

- Każdy serwis gwarancyjny powinien być zakończony przez Wykonawcę lub producenta przedmiotu umowy wykonaniem testów odbiorczych (akceptacyjnych) aparatu oraz sporządzeniem sprawozdań 
z przeprowadzonych testów (w formie raportu z programu testującego) i protokołu z wykonanych czynności .

- W razie braku reakcji ze strony Wykonawcy w ramach serwisu gwarancyjnego we wskazanym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady bądź usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca związany jest wysokością kosztów usunięcia wady bądź usterki, jakie poniósł Zamawiający z powodu powierzenia osobie trzeciej zastępczego usunięcia wady bądź usterki.

- Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady bądź usterki przedmiotu umowy także po okresie objętym gwarancją jakości, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie bądź usterce przedmiotu umowy przed upływem okresu gwarancji.

- Bieg okresu gwarancji ulega przedłużeniu o czas wykonywania czynności niezbędnych do przywrócenia pełnej sprawności przedmiotu umowy. Jeżeli czynności te dotyczą tylko części przedmiotu umowy, bieg tego okresu ulega przedłużeniu tylko w stosunku do tej części przedmiotu umowy.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

- W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie do uprawnień i obowiązków Stron z tytułu gwarancji jakości stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady rzeczy.

§ 7

Odpowiedzialność odszkodowawcza

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe u Zamawiającego lub osób trzecich w związku z wykonywaniem czynności związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, chyba że szkoda wynikła z okoliczności, którym Wykonawca nie mógł zapobiec mimo dołożenia należytej staranności. Odpowiedzialność Zamawiającego jest w tym zakresie wyłączona.

- W razie powstania szkody Zamawiający wezwie na piśmie Wykonawcę do jej usunięcia w wyznaczonym terminie. W razie braku reakcji Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia powstałej szkody osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca jest związany wysokością kosztów usunięcia szkody, jakie poniósł Zamawiający z powodu konieczności naprawienia szkody.

§ 8

Odstąpienie od umowy

- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach określonych w ustawie oraz w niniejszej umowie.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w ustalonym w umowie terminie;

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy wadliwie i pomimo wezwania go do zmiany sposobu jego wykonania nie stosuje się do poleceń Zamawiającego;

- Wykonawca opóźnia się z usunięciem zgłoszonych mu wad przedmiotu umowy przez okres ponad 3 dni.

- Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający narusza istotne postanowienia niniejszej umowy i pomimo wezwania go do zaniechania naruszeń nie przywraca stanu zgodnego z umową.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, a czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie.

§ 9

Kary umowne

- W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją całości lub części przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 1 %  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku ustania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.

- W przypadku ustania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca uprawniony jest do nałożenia na Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne na zasadach ogólnych.

- Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, po uprzednim wystawieniu stosownej noty obciążeniowej.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych nałożonych przez Zamawiającego 
z przysługującego mu wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.

§ 10

Zmiana umowy

- Strony zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

- zmiany terminu dostawy lub montażu przedmiotu umowy lub jego części z powodu siły wyższej – o czas występowania siły wyższej; przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie niezależne od Wykonawcy, którego Strony umowy nie mogły przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec, a które uniemożliwiają Wykonawcy realizację całości lub części przedmiotu umowy; za siłę wyższą Strony rozumieją w szczególności ogłoszenie stanu klęski żywiołowej, strajk generalny lub lokalny, ogłoszenie stanu wojny lub stanu wojennego, atak terrorystyczny.

- gdy konieczność wprowadzenia zmian wyniknie ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na mocy których na Zamawiającego lub Wykonawcę nałożony zostanie obowiązek zrealizowania przedmiotu zamówienia w sposób różniący się od zaoferowanego w ofercie.

- Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga każdorazowo sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest udokumentować zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Postanowienia końcowe

- Strony ustalają osoby upoważnione do wykonywania poszczególnych czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy:

- ze strony Zamawiającego:

- Grzegorz Malik,  tel. 694 255 894, e-mail: gmalik@uks.com.pl

- Piotr Czowicki, tel. 504 918 322, e-mail: pczowicki@uks.com.pl

- ze strony Wykonawcy:

- ……………………………….

- ……………………………….

- Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez zgody drugiej Strony.

- Wszelkie spory pomiędzy stronami w pierwszej kolejności rozwiązywane będą w drodze negocjacji, a w razie braku porozumienia przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy  Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.

- Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia ……………………….

- Załączniki nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

______________________                                                                      ______________________

(Zamawiający)							        (Wykonawca)

Załącznik nr 5 do siwz

WYKAZ DOSTAW

W tabeli należy podać wszystkie wymagane informacje

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, ze w/w dostawy zostały wykonane należycie .Dowodami do wykazu dostaw są referencje lub inne posiadane przez Wykonawcę dokumenty, z których wynika, ze dostawa została wykonana należycie), a w przypadku dostaw nadal wykonywanych lub ciągłych w/w poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty należy złożyć w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

| Lp | Przedmiot usługi | Podmiot, dla którego została wykonana usługa | Data wykonania (dzień / miesiąc / rok) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Opis usługi | Elementy, które winna zawierać wykonana dostawa |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Czy potencjalny Wykonawca potwierdza, iż dostarczył jednorazowo sprzęt ______ wartości minimum _________ zł (słownie: ___________). Jedna umowa równa się jedna dostawa. Tak/nie* |  |  |

..........................           				................................................................................................................

(miejsce, data)	                 								 (podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych

do reprezentowania potencjalnego Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do siwz

Składa tylko ten Wykonawca, który polega na zasobach podmiotu trzeciego, zgodnie z art. 22a

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO

do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich

przy realizacji zamówienia

Po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wymaganiami opisanymi w siwz, my niżej podpisani zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy następujących zdolności technicznych lub zawodowych*

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn:

„Dostawa cyfrowego aparatu RTG do tomografii stożkowej CBCT z pantomografią

i cefalometrią umożliwiającego wykonywanie zdjęć 2D i 3D wraz z wyposażeniem i montażem oraz demontażem istniejącego aparatu”.

* odpowiednie wybrać

…....................................................................

miejscowość i data

….........................................................................

Podpis, imię i nazwisko, pieczęć osoby (osób)
uprawnionej/nych do reprezentowania Podmiotu.